MEMORIAL DESCRITIVO

TÉRMINO DE OBRA

REFORMA DE IMÓVEL EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE

AVENIDA BRASIL, Nº 610, JARDIM AMÉRICA - PIRAJUÍ/SP

INTRODUÇÃO:

O presente memorial tem por finalidade especificar materiais e serviços a serem executados término de obra - reforma de imóvel existente para implantação do Programa Saúde da Família - Avenida Brasil, nº 610, Jardim América - Pirajuí/SP.

REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO.

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).
 O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços.

CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA.

Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ( slump ) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

CALÇADA EM CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA

Será medido pelo volume calculado no projeto de fôrmas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20,0 MPa, plasticidade ( slump ) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

PISO EM PAVER MOLDADO NO LOCAL

Será medido pela área de piso executado (m²).

O item remunera o fornecimento e aplicação de Piso in loco com espessura mínima de 8 mm,  com acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais necessários à execução do serviço em pisos; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.

INSTALAÇÃO HIDRAULICA, ACESSORIOS, LOUÇAS, APARELHOS

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS P/ BOBINA.

1) Será medido por unidade de dispenser instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de dispenser de ABS para bobina; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.

DISPENSER PAPEL HIGIENICO, PARA ROLÃO COM VISOR.

1) Será medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de dispenser papel higienico, para rolão; cimento, areia, cimento branco, inclusive materiais acessórios necessários para a argamassa de assentamento e rejuntamento.

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN = ½.

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, modelo compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2, referência Torneira Pressmatic Compact de Mesa, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL EM LATÃO CROMADO

1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de parede com bica móvel, modelo compacto para  cubas  com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2, referência Torneira Pressmatic Compact de Mesa, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA – 6 LITROS.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099, de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, 
lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN = ½.

Será medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira  de parede, modelo compacto para lavatórios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica ( pressão da água ) e a mecânica ( pressão do acionamento manual ), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2, referência Torneira Pressmatic Compact de Mesa, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

TAMPO / BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM.

1) Será medido pela área de tampo instalado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e a instalação do tampo em granito tipo andorinha, ou Mauá,ou Corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão e demais elementos de arremate,bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SEM PERTENCES.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para lavatório; 
inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

TANQUE SINTÉTICO LINHA COMERCIAL

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de tanque em granito sintético; 
inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL  - 500 x 400 x 300 mm - SEM PERTENCES.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de aço inoxidável para bancada; 
inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em bancadas.

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA.

Será medido por unidade caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 15L / H.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de bebedouro elétrico tipo pressão com capacidade de 15 litros / hora refrigerados, constituído por: gabinete simples em aço inoxidável; duas torneiras de latão cromado, sendo uma de jato regulável com guarda protetora para boca e outra em haste para copo; reservatório interno e pia em aço inoxidável; filtro interno composto de carvão ativado e vela sinterizada; serpentina externa; termostato para controle de temperatura; compressor silencioso; protetor térmico para o caso de superaquecimento do sistema; voltagem de 110 V ou 220 V, referência BRX 40 INOX da Begel, ou BAG 40 I da IBBL, ou equivalente; inclusive o material e acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de energia elétrica, água e esgoto.

BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – 6 LITROS.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da bacia sifonada de louça, com altura especial e abertura frontal, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050, com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros ( categoria V.D.R. ), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes
NBR 15097 e NBR 15099, desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

ASSENTO PARA BACIA SANITARIA ABERT. FRONTAL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação do assento para bacia de louça com abertura frontal, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, O item remunera o fornecimento e instalação do assento inclusive materiais acessórios necessários para a instalação.

LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação do lavatório de louça sem coluna, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050, com as características: funcionamento com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat ( PBQP-H ), e as normas vigentes
NBR 15097 e NBR 15099, desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2 X 800 MM.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, com espessura de 3/32, comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2 X 500 MM.

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, com espessura de 3/32, comprimento de 500 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da barra, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILLE PARA CORRIMÃO E PAVIMENTO E ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO

Será medido por unidade instalada (un).

Os itens remunera o fornecimento e instalação de placa de sinalização tátil em braille para corrimão e pavimento e anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, apropriadas para pessoas com mobilidade reduzida e visual ou em cadeira de rodas conforme a norma NBR 9050. O item remunera o fornecimento e instalação dos itens inclusive materiais acessórios necessários para a instalação.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO DIÂMETRO DE 1 ½”

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento do corrimão de aço inoxidável escovado, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2, com espessura de 3/32, com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do corrimão, atendendo às exigências da norma NBR 9050.

ESPELHO COMUM DE 3MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação De espelho comum de 3mm com moldura de alumínio, inclusive materiais acessórios necessários para a instalação em paredes.

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN = 1 ½.

Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/2", inclusive materiais acessórios de vedação e o tubo de descida.

VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN = ¾.

Será medido por unidade de válvula de mictório instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de mictório, com acionamento hidromecânico por meio de leve pressão manual e fechamento automático, constituída por: corpo, eixo, tampa frontal, botão de acionamento, canopla e tubo curvo em latão com acabamento cromado; mola em aço inoxidável diâmetro nominal de 3/4, modelos para alta pressão ou baixa pressão, referência Válvula Pressmatic Compact Mictório, inclusive materiais acessórios de vedação.

REGISTRO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO PARA BANHEIRO E COZINHA
Será medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de registros de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha Standard, diâmetros nominais de 1/12, 3/4 e 1 inclusive materiais acessórios e de vedação.

TUBO PVC RÍGIDO, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

TUBO PVC RÍGIDO, PXB COM ANEL DE BORRACHA, DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES.

Será medido por comprimento de tubulação executada (m).

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro nominal de 50 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexões e 
materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas;ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

TUBO PVC RÍGIDO, DN = 25 MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES

Será medido por comprimento (m):

Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação 
executada;

Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada 
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao 
comprimento da tubulação executada.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 3/4; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento derasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

TUBO PVC RÍGIDO, DN = 50 MM, (1 1/2), INCLUSIVE CONEXÕES.

Será medido por comprimento (m).

Nas redes de distribuição domiciliar de água fria, pelo comprimento total de tubulação 
executada; 
Nas tubulações de saídas, entradas e interligações de caixas d’água e reservatórios, cada 
conexão, será considerada como um metro linear, de tubulação correspondente, acrescido ao 
comprimento da tubulação executada.

O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido soldável de 1 1/2; para 
rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DE GÁS, E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DE EMBUTIR (IP 40, CHAPA Nº 16MSG) DE 750 X 420 X 130 MM, ATÉ 30 DISJUNTORES, SEM COMPONENTES: Será medido por unidade de quadro instalado (un). O item remunera o fornecimento do quadro completo, inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão (´bolt-on´) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30A:  Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50A: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão (´bolt-on´) NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 35 A até 50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220 / 380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100A: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão (´bolt-on´) NEMA, bipolar, modelos com correntes variáveis de 60 A até 100 A e tensão de 220 / 380 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A; remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A / 30 MA - 4 PÓLOS: Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual ( interruptor de corrente de fuga ) de 100A / 30mA, com 4 pólos, referência V / 304-049031 da GE, ou equivalente.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20MM: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 20 mm, diâmetro interno de 15,4 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1/2, cor amarela,  para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25MM: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1, cor amarela, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

CAIXA EM PVC DE 4 X 2: Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de acordo com a NBR 5410.

CAIXA EM PVC DE 4 X 4: Será medido por unidade de caixa instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 4, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, de acordo com a NBR 5410, item 6.2.11.1.10.

TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 15 A - 125 V/250 V, COM PLACA: Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 15 A para 125 V ou 250 V tipo universal, com haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, referência 543.24 da Pial, ou equivalente; remunera também o espelho correspondente.

INTERRUPTOR COM UMA TECLA SIMPLES E PLACA: Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj). O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 2,5 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos.

CABO DE COBRE DE 10,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 10,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos.

CABO DE COBRE DE 16,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC: Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). O item remunera o fornecimento de cabos de cobre eletrolítico de alta condutibilidade de 16,0 mm², com revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação dos mesmos.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 / 40 W: Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor ou pendente com corpo em chapa de aço pintada, difusor plano em poliestireno gravado ou acrílico, soquetes para duas lâmpadas fluorescentes de 32 / 40 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; referência: 3300/2 da Itaim ou equivalente; não remunera o fornecimento de lâmpada e reator.

MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W: Será medido por unidade de módulo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de módulo para adaptação de iluminação de emergência, constituído por fonte de energia dotada de botão de funcionamento e teste de carga, bateria, tensão de operação de 127 V, com autonomia de 90 minutos e tempo de recarga de 24 horas para uma lâmpada fluorescente de 32 W, para sistema endereçável.

EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS: Será medido por unidade de extintor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel) de acordo com a norma NBR12.693.Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, conforme NBR 11.715. Com suporte para fixação na parede.

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG: Será medido por unidade de extintor instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = fosfato monoamônico, capacidade = 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e NBR 12.693.Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, conforme NBR 10.721. Com suporte para fixação na parede.

PINTURA

ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO.

1) Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados, grades articuladas de enrolar e portas pantográficas, pela área da peça multiplicada por 2,5 ( dois e meio );

c) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metálicos, com venezianas ou persianas, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco );

d) Faixas de identificação em tubulação: cada faixa deverá ser considerada como 0,50 m da tubulação correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Válvulas, flanges, registros e conexões: cada unidade será considerada como um metro linear de tubulação correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de fundo óxido de ferro, diluente; tinta esmalte à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado ou brilhante, diluente aguarrás, ou solvente para sintético; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza e preparo da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante.

MASSA CORRIDA A BASE DE PVC

Será medido pela área de superfície aplicada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVC, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparação e aplicação da massa corrida, conforme recomendações do fabricante;

LÁTEX PVA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO.

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex ( plástica ) à base de PVA, solúvel em água, acabamento fosco aveludado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em várias demãos ( 2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

LATEX ACRILICO ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO.

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras.Os vãos acima de 2,00 m deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em várias demãos (2 ou 3 demãos ), conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras pesadas.

LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO

Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

Pirajuí, 24 de Junho de 2019.

_____________________________________

Responsável Técnico

Eng.ª Civil Andréa Gracia Guarnieri

CREA/SP 5060662839

Departamento de Obras e Projetos